## Slide 1: 数字逻辑设计实验
洪奇军
redflag@zju.edu.cn
ftp://10.78.18.205
  2026年3月3日
实验2、基本开关电路

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤
ftp://stu:stu@10.78.18.201 ftp://10.78.18.201
ftp://10.78.18.205

## Slide 3: 实验目的
掌握逻辑开关电路的基本结构
掌握二极管导通和截止的概念
用二极管、三极管构成简单逻辑门电路
掌握最简单的逻辑门电路构成

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  数字示波器RIGOL-DS162 1台
  函数发生器YB1638 1台
  数字万用表 1只
  电路设计实验箱 1台
实验材料
  二极管IN4001 3只
  三极管9013 1只
  发光二极管 1只
  电阻
    10KΩ 5只
    5.1KΩ 3只
    1KΩ 5只

## Slide 5: 实验任务
用二极管实现正逻辑与门，并测量输入输出电压参数，分析其逻辑功能
用二极管实现正逻辑或门，并测量输入输出电压参数，分析其逻辑功能
用三极管反向特性实现正逻辑非门，测量输入输出电压参数，分析其逻辑功能
采用前面的与门和非门实现与非门，测量输入输出电压参数，分析其逻辑功能

## Slide 6: 实验原理
常用逻辑电平标准
逻辑电平 | VCC / V | VOH / V | VOL / V | VIH / V | VIL / V | 说明
TTL | 5.0 | ≥ 2.4 | ≤ 0.4 | ≥ 2.0 | ≤ 0.8 | 输入脚悬空时默认为高电平
LVTTL | 3.3 | ≥ 2.4 | ≤ 0.4 | ≥ 2.0 | ≤ 0.8 | 
LVTTL | 2.5 | ≥ 2.0 | ≤ 0.2 | ≥ 1.7 | ≤ 0.7 | 
CMOS | 5.0 | ≥ 4.45 | ≤ 0.5 | ≥ 3.5 | ≤ 1.5 | 输入阻抗非常之大
LVCMOS | 3.3 | ≥ 3.2 | ≤ 0.1 | ≥ 2.0V | ≤ 0.7 | 
LVCMOS | 2.5 | ≥ 2.0 | ≤ 0.1 | ≥ 1.7 | ≤ 0.7 | 
RS232 | ±12~15 | −3 ~ −15 | 3 ~ 15 | −3 ~ −15 | 3 ~ 15 | 负逻辑
TTL：Transistor-Transistor Logic晶体管-晶体管逻辑（电路）, LVTTL:Low voltage transistor transistor logic低电压晶体管晶体管逻辑. Complementary Metal Oxide Semiconductor 互补金属氧化物半导体.RS232:异步传输标准接口,个人计算机上会有两组 RS-232 接口，COM1 和 COM2。

## Slide 7: 二极管构成“与”门电路
按正逻辑将表中电平H和L分别替换成逻辑值1和0，得 F 与 A,B,C 的关系为 F =ABC
当输入 A,B,C 输入均为高电平时，二极管均截止，输出F 为高电平，逻辑关系如下表
当 A,B,C 都接地时3个二极管正向导通，输出F为低电平；只要A,B,C中存在接地，输出F 为低电平
C | B | A | F
L | L | L | L
L | L | H | L
L | H | L | L
L | H | H | L
H | L | L | L
H | L | H | L
H | H | L | L
H | H | H | H

## Slide 8: 二极管构成“或”门电路
C | B | A | F
L | L | L | L
L | L | H | H
L | H | L | H
L | H | H | H
H | L | L | H
H | L | H | H
H | H | L | H
H | H | H | H
输入输出逻辑关系如下表，按正逻辑原则，可得输出F 与A,B,C 的逻辑关系为 F=A+B+C
当输入A,B,C 都接地时，输出F 为低电平；只要A,B,C 中有接高电平，输出F为高电平

## Slide 9: 三极管组成“非”门电路
A | F
L | H
H | L
当A点接高电平时，三极管T1处于饱和状态，VCE ≈ 0.3V，输出F 为低电平饱和 .
当A点接低电平时IB = 0，RC上几乎没有电压降，三极管T1处于截止状态，输出F 电压接近VCC 为高电平

## Slide 10: 二极管和三极管组成“与非”门电路
C | B | A | F
L | L | L | H
L | L | H | H
L | H | L | H
L | H | H | H
H | L | L | H
H | L | H | H
H | H | L | H
H | H | H | L
将表中输入输出按正逻辑代入1和0，可得F 与A,B,C 的逻辑关系是“与非”：F = ABC
当输入A,B,C 均接高电平时，F1为高电平，三极管 T1 进入饱和导通状态。输入A,B,C 和输出F 的电平关系如右表
将与门和非门按下图连接，构成与非门

## Slide 11: 实验内容与测试步骤
在实验箱中，用二极管、三极管及电阻等分别构成如下电路并测试，同时记录有关数据。
用二极管实现正逻辑“与门”
用二极管实现正逻辑“或门”
用二极管实现正逻辑“非门”
用晶体管实现正逻辑“与非门”
三极管极性测量

## Slide 12: 用二极管实现正逻辑“与门”
根据右图在实验箱中通过导线连接电路，检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确
Vcc接实验箱中+5V直流电源。
输入高低电平通过开关S1/S2/S3/S4/S5/S6产生。输入A,B的不同电平组合，用万用表或实验箱中的直流电压表测量A,B及对应输出F 的电压值。最后判断逻辑关系是否满足 Y = A B
VA/V | VB/V | VF/V | F 逻辑值
S1—S2

## Slide 13: 正逻辑“与门”接线图

## Slide 14: 电路设计实验箱说明

## Slide 15: 产生高低电平
产生高低电平的电路图，实验板内部给你接好的，不需要你自己接线，通过拨位开关，插孔S1/S2/S3/S4/S5/S6能直接输出高电平和低电平。

## Slide 16: 用二极管实现正逻辑“或门”
根据右图在实验箱中连接电路，检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确
输入高低电平通过开关S1/S2/S3/S4/S5/S6产生。输入A,B的不同电平组合，用万用表或实验箱中的直流电压表测量输入A,B及对应输出F 的电压值。最后判断逻辑值是否满足 F = A + B
VA/V | VB/V | VF/V | F 逻辑值

## Slide 17: 用二极管实现正逻辑“或门”
根据右图在实验箱中连接电路，检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确
输入高低电平通过开关S1/S2/S3/S4/S5/S6产生。输入A,B的不同电平组合，用万用表或实验箱中的直流电压表测量输入A,B及对应输出F 的电压值。最后判断逻辑值是否满足 F = A + B
VA/V | VB/V | VF/V | F 逻辑值

## Slide 18: 或门测试三组数据

## Slide 19: 正逻辑“或门接线图

## Slide 20: 用二极管实现正逻辑“非门”
VA / V | VF / V | F 逻辑值
根据右图在实验箱上连好电路，检查三极管及电源极性、电阻值是否等是否连接正确。
将+5V直流电源接入VCC端
输入A端的高、低电平用开关S1/S2/S3/S4/S5/S6产生。 测量A 和输出端F对应的电压值，填入右表。
判断逻辑关系是否满足 F = A

## Slide 21: 正逻辑“非门”接线图
根据右图在实验箱上连好电路，检查三极管及电源极性、电阻值是否等是否连接正确。
将+5V直流电源接入VCC端
输入 A端的高、低电平用开关S1/S2/S3/S4/S5/S6产生。 测量 A 和输出端 F 对应的电压值，填入右表。
判断逻辑关系是否满足 F = A

## Slide 22: 非门测试三组数据（报告中分析）

## Slide 23: 三极管极性测量
将万用表红表笔插入VΩmA插孔，黑表笔插入COM插孔，先判断被测三极管是PNP还是NPN型，定下基极b
将功能量程置于hFE位置，把三极管插入面板上三极管测试插座，基极b要插对，集电极c和发射极e随便插
从显示屏上读取hFE近似值，若该值较大，说明三级管c,e极与插座上的c,e极对应；若该值很小，说明这时的三极管c,e极插反，应把c,e极对调后再读取hFE值

## Slide 24: 元器件在实验板上有标记
二极管有方向的，正负有标记的
插三极管位置

## Slide 25: 万用表测三极管基极b
万用表功能量程开关置于 “ ”位置PNP型：黑表笔固定其中一个点，红表笔分别接另外两个点都可以导通，则说明黑表笔这个点就是基极b
NPN型：红表笔固定其中一个点，黑表笔分别接另外两个点都可以导通，则说明红表笔这个点就是基极b

## Slide 26: 万用表测三极管c极e极
1.万用表功能量程置于hFE位置。
2.根据PNP,NPN两种类型，将基极准确插入B,集电极c和发射极e随便插.
3.万用表显示屏上读取hFE值，若该值较大（180左右）三级管c,e极与插座上的c,e极对应。若该值较大（20左右）三极管c,e极插反

## Slide 27: 用晶体管实现正逻辑“与非门”
在实验箱上连好电路，检查二极管、三极管及电源极性、电阻值等是否正确。
将 +5V 直流电源接入 VCC
输入 A,B端的高、低电平用开关S1/S2/S3/S4/S5/S6产生。测量A,B及输出端F 对应的电压值，填入右表。
判断逻辑关系是否满足 F =AB
VA / V | VB / V | VF / V | F 逻辑值

## Slide 28: 正逻辑“与非门”接线图
在实验箱上连好电路，检查二极管、三极管及电源极性、电阻值等是否正确。
将 +5V 直流电源接入 VCC
输入 A,B端的高、低电平用开关S1/S2/S3/S4/S5/S6产生。测量A,B及输出端F 对应的电压值，填入右表。
判断逻辑关系是否满足 F =AB

## Slide 29: 与非门三组测试数据（报告中分析）

## Slide 30: 三极管极性测量
将万用表红表笔插入VΩmA插孔，黑表笔插入COM插孔，先判断被测三极管是PNP还是NPN型，定下基极b
将功能量程置于hFE位置，把三极管插入面板上三极管测试插座，基极b要插对，集电极c和发射极e随便插
从显示屏上读取hFE近似值，若该值较大，说明三级管c,e极与插座上的c,e极对应；若该值很小，说明这时的三极管c,e极插反，应把c,e极对调后再读取hFE值

## Slide 31: 元器件在实验板上有标记
二极管有方向的，正负有标记的
插三极管位置

## Slide 32: 万用表测三极管基极b
万用表功能量程开关置于 “ ”位置PNP型：黑表笔固定其中一个点，红表笔分别接另外两个点都可以导通，则说明黑表笔这个点就是基极b
NPN型：红表笔固定其中一个点，黑表笔分别接另外两个点都可以导通，则说明红表笔这个点就是基极b

## Slide 33: 万用表测三极管c极e极
1.万用表功能量程置于hFE位置。
2.根据PNP,NPN两种类型，将基极准确插入B,集电极c和发射极e随便插.
3.万用表显示屏上读取hFE值，若该值较大（180左右）三级管c,e极与插座上的c,e极对应。若该值较大（20左右）三极管c,e极插反

## Slide 34: S1~~S6开关图
高低电平产生通过开关S1/S2/S3/S4/S5/S6 。
开关向上拨高电平,开关向下拨低电平。
高低电平通过S S1/S2/S3/S4/S5/S6插孔输出。

## Slide 35: S14~~S17开关内部接线图
生产高低电平的电路图，实验板内部接好的，不需要自己接线，通过拨位开关，插孔S1/S2---/S5/S6能直接输出高电平和低电平。

## Slide 36: 元器件在实验板上有标记
二极管有方向的，正负有标记的
插三极管位置

## Slide 37: 三极管

## Slide 38: 元器件在实验板上有标记
三极管
电阻
接地
+5V
二极管
S1～S6

## Slide 39: 计算机逻辑设计实验要求
1.逻辑设计共：13个实验。每次实验课“√”签到。
2.每个实验完成后必须给老师检查通过后在点名册对应实验中签名（没有签名说明实验没有完成）。
3.实验1至3必须实验课结束之前完成，实验4是ISE平台介绍主要课后自学，实验5-13在下一次课结束时完成。延期完成请及时给老师检查，同时会扣一定的分数。
4.实验报告说明：实验1-4、实验5-7、实验8-10、实验11-13各合写一份报告，共计4份报告。报告迟交每天扣5分。
5.实验占总成绩30分。每个实验完成签名1分，小计13分。每份报告4分，小计16分，加1分机动合计30分。超过5个实验来完成，实验成绩计0分。
6.实验报告必须上交到指定的网站：学在浙大或Platform平台，钉钉发给老师不计成绩。

## Slide 40: 实验室规章制度
1.不能在实验室内吃零食和就餐。订餐请到走道上就餐。
2.实验结束时请关闭电脑主机电源，勿关显示器电源，后面实验同学以为电脑坏了。
3.Sword实验箱的盖子不要合上，关闭各种仪器的电源。导线放实验箱内。
4.实验结束后请整理好椅子，实验签上椅子号。

## Slide 41: 实验室规章制度

## Slide 42
Thank You !