## Slide 1: 计算机逻辑设计实验 Lab4 VIVADO介绍&模块封装
洪奇军
redflag@zju.edu.cn
2025-3-12
https://3200105455.pages.zjusct.io/2025_dd/
College of Computer Science, Zhejiang University

## Slide 2: Course Outline
一、实验目的
二、实验环境
三、实验目标及任务

## Slide 3: 实验目的
1. 熟练掌握EDA开发工具和开发流程
2. 复习数字逻辑设计实现方法
3. 扩展优化逻辑实验基本模块
4. 优化计算机系统实现的辅助模块
5. 了解计算机硬件系统将中到的最基本模块

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
  2. Sword2.0/Sword4.0开发板
  3. Vivado 2017.4及以上开发工具
  4.Vivado 2020.2（最好）
材料
  无

## Slide 5: 实验目标及任务
1. VIVADO工具学习
  目标：熟悉VIVADO设计环境，掌握EDA工具
  任务：利用VIVADO完成water_LED的全流程设计
2. 自定义模块设计学习
  目标：自定义模块设计，熟悉模块化流程
  任务：利用VIVADO完成多选器（MUX） 的设计和封装

## Slide 6: 实验目标及任务
3. 基本逻辑模块的原理学习、Xilinx IP 生成
  目标：熟悉多选器、逻辑运算、数据扩展等模块的设计原理，掌握存储器的IP生成方法
  任务1：熟悉基本模块功能，在VIVADO环境中采用verilog进行基本模块的设计和仿真验证；
  任务2：学习利用VIVADO生成Xilinx 库中的IP，以存储器ROM、RAM为例，并完成其存储内容的初始化

## Slide 7: 实验目标及任务
4. 利用自定义模块构建实验平台
  目标：了解实验板的资源情况，熟悉RTL TOP-DOWN的设计流程，完成实验平台muxctrl的构建
  任务：采用verilog编码的设计方法，完成多选器控制LED的设计并利用SWORD实验板进行硬件验证

## Slide 8
1 、VIVADO工具学习
  目标：熟悉VIVADO设计环境，掌握EDA工具
  任务：利用VIVADO完成water_LED的全流程设计

## Slide 9: Vivado工具简介
Vivado是 Xilinx 公司于 2012 推出的新一代集成设计 环境， Vivado代表了未来 Xilinx FPGA 开发环境的变化趋势。作为一个 Xilinx FPGA 的开发使用者，学习掌握 Vivado 是趋势。
随着 FPGA 进入 28nm 时代， ISE 工具似乎就有些“不合时宜”了，硬件提升了，软件不提升的话，设计效率必然受影响，所以推出Vivado 是为了提高设计者的效率，它能显著增加 Xilinx 的 28nm 工艺的可编程逻辑器件的设计、综合与 实现效率。
然而，Vivado 并不是 ISE 的升级版，它是全新的另一个 Xilinx FPGA 的开发工具，以前在 ISE 里面经常出现的像 XST、 Core Generator 等工具在 Vivado里面已经不复存在，开发者可以将 Vivado 理解为 Xilinx 为高端 FPGA 专门开发的一款开发工具。
Vivado目前支持Xilinx的28nm工艺的7系列FPGA，包括ZYNQ、Virtex-7系列、Kintex-7系列和 Artix-7 系列，不支持其它系列的 FPGA。

## Slide 10: Vivado工具简介
Vivado开发流程主要分为三阶段：系统设计输入；实现；硬件编程和验证。每个阶段又有不同的方法和步骤。
系统设计输入：传统的RTL开发；IP集成器及第三方IP核；高层次综合C/C++语言设计输入，嵌入式集成开发SDK输入等。
实现：逻辑仿真；逻辑分配及物理约束；综合实现及时序分析等。
硬件编程和验证：生成比特流；JTAG调试测试；SDK导出及嵌入式CPU引导和测试
系统设计输入
实现
硬件编程和验证

## Slide 11: Vivado设计流程-软件启动
安装好Vivado之后，在Windows系统 Start > All Programs > Xilinx Design Tools > Vivado> Vivado ，或者桌面上找到如下图标，点击打开Vivado。

## Slide 12: Vivado设计流程-工程创建
启动Vivado之后，单击 Create New Project。

## Slide 13: Vivado设计流程-工程创建
单击 NEXT。

## Slide 14
指定工程所放路径与工程名字
工程名称
工程存放位置
是否建立与工程名称同名的子目录
Vivado设计流程-工程创建
创建名为 Water_LED的工程到对应的文件目录，之后单击 NEXT

## Slide 15
Vivado设计流程-工程创建
选择RTL Project ，此时把Do not specify at this time勾上，表示在新建工程时不去指定源文件。{RTL：寄存器转换级电路（Register Transfer Level）}
RTL工程
综合后工程
引脚约束工程工程
导入现有工程
示例工程

## Slide 16
FPGA芯片
FPGA开发板
FPGA芯片筛选选项
FPGA芯片搜索栏
FPGA芯片选项
Vivado设计流程-工程创建
选择器件或者板卡。Parts表示器件，当然如果是板卡就点击Boards。器件可以根据系列去选，也可以直接在Search栏搜索器件型号。
Family: Kintex7
Device: XC7K160T
Package: FFG676
Speed:
-2L

## Slide 17
Family: Kintex7
Device: XC7K160T
Package: FFG676
Speed:
-2L
Vivado设计流程-工程创建
创建基于XC7K160TFFG-2L的工程，点击Finish结束

## Slide 18
工作流窗口
源文件窗口
属性窗口
工作区窗口
脚本流程窗口
Vivado设计流程-工程创建
Vivado操作界面
工程设置
添加代码
IP核
创建硬件原理图
仿真
RTL分析
综合
实现
生成比特流
连接硬件
设计文件
约束文件
仿真文件
菜单栏和快捷键窗口

## Slide 19
工作流窗口
源文件窗口
属性窗口
工作区窗口
脚本流程窗口
Vivado设计流程-工程创建
新建Verilog文件：在Flow Navigator界下点击 Add Sources.

## Slide 20
添加/创建约束文件
添加/创建设计源文件
添加/创建仿真激励文件
Vivado设计流程-工程创建
选择单击 Add or Create Design Sources 然后单击 NEXT

## Slide 21
添加已有文件
添加已有工程目录
创建文件
Vivado设计流程-工程创建
单击 Create File 来创建文件

## Slide 22
文件类型
文件名称
文件保存路径
Vivado设计流程-工程创建
指定文件名与路径，文件类型（File type）选择为Verilog

## Slide 23
Vivado设计流程-工程创建
添加完成后如下图所示之后单击 finish 完成文件的创建

## Slide 24
Vivado设计流程-工程创建
继续弹出的对话空中，可以设置一些端口，但是我们现在直接单击 OK
模块名
端口名
端口方向

## Slide 25
Vivado设计流程-工程创建
继续弹出的对话空中，可以设置一些端口，但是我们现在直接单击 OK
模块名
端口名
端口方向

## Slide 26
Vivado设计流程-工程创建
创建完成后可以看到 Design Sources 文件夹中有了 lamp_control这个文件，这个文件就是我们可以编写 verilog 程序的文件。
创建的源文件

## Slide 27
Vivado设计流程-工程创建
双击刚刚创建的源文件，打开流水程序源码如下，可以看出这是一个空的工程，我们现在要添加代码(没有录入输入输出端口,是一个空白程序)
创建的源文件

## Slide 28
Vivado设计流程-工程创建
双击刚刚创建的源文件，打开流水程序源码如下，可以看出这是一个空的工程，我们现在要添加代码(录入输入输出端口，产生verilog头文件)
创建的源文件

## Slide 29
Vivado设计流程-工程创建
Sources窗口中有多个程序，如何将lamp_control设为顶层模块？右击lamp_control，对话窗口中选择“Set as Top”
添加的源文件

## Slide 30
Vivado设计流程-工程创建
双击刚刚创建的源文件，打开流水程序源码如下，可以看出这是一个空的工程，我们现在要添加代码
添加的源文件

## Slide 31: 模拟代码
module lamp_control(
input clk,
input S1,
input S2,
input S3,
output F
);
parameter C_NUM = 8;
parameter C_MAX = 8'hFF;
reg [C_NUM-1:0] count;
wire [C_NUM-1:0] c_next;
initial begin //初始化
count = C_MAX;
end
assign w=S1^S2^S3;
assign F = ((count < C_MAX) ? 1'b1 : 1'b0);
always@(posedge clk)
begin
if(w == 1'b1)
count = 0;
else if(count < C_MAX)
count = c_next;
end
assign c_next = count + 1'b1;
endmodule

## Slide 32
下载Verilog代码
module lamp_control(
input clk,
input S1,
input S2,
input S3,
output F
);
parameter C_NUM = 28;
parameter C_MAX = 28'hFFFF_FFF;
reg [C_NUM-1:0] count;
wire [C_NUM-1:0] c_next;
initial begin //初始化
count = C_MAX;
end
assign w=S1^S2^S3;
assign F = ((count < C_MAX) ? 1'b1 : 1'b0);
always@(posedge clk)
begin
if(w == 1'b1)
count = 0;
else if(count < C_MAX)
count = c_next;
end
assign c_next = count + 1'b1;
endmodule

## Slide 33
Vivado设计流程-综合
点击工作流窗口SYNTHISIS下Run Synthesis，弹出综合对象路径及运行线程数设置窗口，采用默认设置，直接点击OK,综合完成后弹出成功窗口，可以继续进行实现步骤，或者打开综合后的原理图设计以及查看综合报告，这里选择打开综合设计

## Slide 34: 模拟下载时间说明
3.下载延时时间
  4.仿真延时时间

## Slide 35
添加/创建仿真文件
Vivado设计流程-功能仿真
点击Add Source, 添加仿真文件

## Slide 36
Vivado设计流程-功能仿真
选择仿真文件保存路径，创建新文件
仿真文件存储路径
创建文件

## Slide 37
Vivado设计流程-功能仿真
创建Water_LED_tb新文件
仿真激励文件名称
仿真文件存储路径
仿真文件类型

## Slide 38
Vivado设计流程-功能仿真
创建完成，点击Finish结束
仿真文件

## Slide 39
Vivado设计流程-功能仿真
端口定义，点击OK直接跳过
端口定义

## Slide 40
Vivado设计流程-功能仿真
在Simulaion Source下双击刚刚创建的仿真文件，这是一个空文件，我们需要添加代码
仿真文件

## Slide 41
Vivado设计流程-功能仿真
在Simulaion Source下双击刚刚创建的仿真文件，这是一个空文件，我们需要添加代码
module lamp_tb;
reg clk;reg S1;reg S2;reg S3;
wire F;
lamp_control lamp1(clk,S1,S2,S3,F);
initial begin
clk=0;
S1=0;S2=0;S3=0;#500;
S1=1; #30; S1=0; #5500;
S2=1; #30; S2=0; #5500;
S3=1; #30; S3=0; #5500;
end
always begin
# 10 clk=0;
#10 clk=1;
end
endmodule

## Slide 42
Vivado设计流程-功能仿真
如图，仿真文件补充完整
模块例化
100mhz时钟

## Slide 43
Vivado设计流程-功能仿真
如图，选择流程窗口下的SIMULATION，行为仿真
点击仿真选项
选择行为仿真

## Slide 44
Vivado设计流程-功能仿真
如图点击仿真复位键，然后run all
点击仿真选项
选择行为仿真
模块层次
结构窗口
被选模块
信号窗口
信号名称
信号值
波形窗口
显示时间刻度
显示控制快捷键
控制快捷键
TCL控制台
运行到10us

## Slide 45
Vivado设计流程-功能仿真
如图:模拟图出来后，请点击“波形完全显示”按钮
信号名称
信号值
波形窗口
显示时间刻度
显示控制快捷键
波形放大
查找
保存
波形缩小
波形完全显示
追踪到光标处
到初始时刻
到最后时刻
前一个波形跳变
下一个波形跳变

## Slide 46
Vivado设计流程-功能仿真
模拟运行时间长度设置
模块例化
100mhz时钟

## Slide 47
Vivado设计流程-功能仿真
模拟运行时间长度设置

## Slide 48
Vivado设计流程
下载时的Verilog代码
module lamp_control(
input clk,
input S1,
input S2,
input S3,
output F
);
parameter C_NUM = 28;
parameter C_MAX = 28'hFFFF_FFF;
reg [C_NUM-1:0] count;
wire [C_NUM-1:0] c_next;
initial begin //初始化
count = C_MAX;
end
assign w=S1^S2^S3;
assign F = ((count < C_MAX) ? 1'b1 : 1'b0);
always@(posedge clk)
begin
if(w == 1'b1)
count = 0;
else if(count < C_MAX)
count = c_next;
end
assign c_next = count + 1'b1;
endmodule

## Slide 49
Vivado设计流程-RTL分析
如图，完成仿真后，可以点击RTL Analysis下的Schematic，打开下图所示的RTL级电路原理图

## Slide 50
Vivado设计流程-综合
点击工作流窗口SYNTHISIS下Run Synthesis，弹出综合对象路径及运行线程数设置窗口，采用默认设置，直接点击OK,综合完成后弹出成功窗口，可以继续进行实现步骤，或者打开综合后的原理图设计以及查看综合报告，这里选择打开综合设计

## Slide 51
Vivado设计流程-综合
点击工作流窗口SYNTHISIS下Run Synthesis，弹出综合对象路径及运行线程数设置窗口，采用默认设置，直接点击OK,综合完成后弹出成功窗口，可以继续进行实现步骤，或者打开综合后的原理图设计以及查看综合报告，这里选择打开综合设计

## Slide 52
Vivado设计流程-综合
综合后的设计如图所示

## Slide 53
Vivado设计流程-综合
综合后的设计如图所示

## Slide 54
Vivado设计流程-引脚约束
方法一 工具直接约束法 综合完成后，点击I/O Ports

## Slide 55
Vivado设计流程-引脚约束
方法一 工具直接约束法 点击I/O Ports，Find Results 中进行管脚配置；
Package Pin 对应 FPGA 中的管脚， I/O Std 对应电平标准。
配置 clk 信号连接到 AC18 管脚，电平标准是 LVCMOS18，在Package Pin 中选择 AC18 管脚， I/O Std 选择 LVCMOS18。其他按图示配置。

## Slide 56
Vivado设计流程-引脚约束
方法一 工具直接约束法 约束完成点击保存并命名，点击OK；

## Slide 57
Vivado设计流程-引脚约束
方法二 脚本约束法 在综合前，点击Add Source添加约束文件，之后点击Next, Finish

## Slide 58
Vivado设计流程-引脚约束
方法二 脚本约束法 在Consraintsxai下，双击Lampxdc.xdc约束文件并填入如下的约束文件

## Slide 59
Vivado设计流程-引脚约束
引脚约束，是将所设计的功能模块的端口与实际物理芯片的引脚进行绑定，从而实现输入和输出与实际信号量连系的有效性；
工具约束和脚本约束都可行，推荐脚本约束；可以直接使用提供的xdc文件

## Slide 60
Vivado设计流程-实现
如综合前，脚本约束引脚，则综合后直接进行实现步骤；若综合后，工具约束引脚，则需再次进行综合，再进行实现步骤
点击IMPLEMENTATION下的Run Implementation,在弹窗中直接点击OK，开始实现步骤
实现完成，可以打开实现的设计，或者生成比特流，或者观察实现报告；

## Slide 61
Vivado设计流程-实现
点击OK，可以打开实现的设计；

## Slide 62
Vivado设计流程-实现
放大实现的设计图，可以清楚观察到底层的逻辑单元（多路选择器、异或门、触发器等）；

## Slide 63
Vivado设计流程-生成比特流
点击PROGRAM AND DEBUG下的Generate Bitstream，再随后弹窗点击OK，右上角为生成比特文件的过程图，最后比特流成功生成；

## Slide 64
Vivado设计流程-下载程序
给开发板通电，并且连接下载器
点击PROGRAM AND DEBUG下的OpenTarget， 然后单击 Auto Connect；
单击 Program Device，选择器件和比特文件，进行下载
连接成功弹出
bit文件路径选择图
在哪个目录？

## Slide 65
Vivado设计流程-实验结果
下载过程下载完成后 LED 流水灯就运行起来了
下载过程

## Slide 66
Logisim

## Slide 67: 绘图
在绘图区的上方有功能按键和常用的几个门
在绘图区的左边为所有可直接添加的模块

## Slide 68
Logisim绘图
Ctrl+1：Change values within circuit
Ctrl+2：Edit selection and add wires
Ctrl+3：Add wire to circuit
Ctrl+4：Edit text in circuit
Ctrl+5：Add Pin（input）
Ctrl+6: Add Pin（output）

## Slide 69: Logisim绘图
Ctrl+7:Add NOT Gate
Ctrl+8:Add AND Gate
Ctrl+9:Add OR Gate
Ctrl+0:Add XOR Gate
Add XOR Gate

## Slide 70: 绘图
Ctrl+5 或鼠标点击对应按钮，可添加输入端口入电路原理图中
Ctrl+7/8/9/0 或用鼠标点击对应按钮，可以分别向电路原理图中添加非门、与门、或门、异或门。
Ctrl+6 或用鼠标点击对应按钮，可以向电路原理图中添加输出端口。
Ctrl+3 或用鼠标点击对应按钮后，可以在电路原理图中画线，找到连线的一端并按住鼠标拖动即可
点击File -> Save或用Ctrl+S保存电路图

## Slide 71: 绘图

## Slide 72: 绘图
连线正确时候线路应为绿色；
红色和蓝色都是异常状态，可能因为图的逻辑有问题或者线没有接在元器件引脚上

## Slide 73: 仿真检查电路功能
画好电路原理图之后，Ctrl+1 后即可通过点击输入端口来改变输入端口的输入值，从而可以通过遍历所有输入值来检查电路功能是否正常。其中，深绿色表示低电平，亮绿色表示高电平。

## Slide 74: 为输入输出端口命名，以便转为 Verilog
Ctrl+2 或鼠标点击对应图标或双击后，双击输入输出端口，即可为其命名。只有将输入、输出端口命名，才可将其正常地转为 Verilog。

## Slide 75: 导出为Verilog
选择上方状态栏的 FPGA > Synthesize & Download。
在弹出的窗口中，选择目标板(Target board)为 FPGA4U

## Slide 76: 导出为Verilog
点击 Settings 按钮，并且将弹出窗口中 FPGA Commander Settings 选项下的 Hardware discription language used for FPGA commander 选项更改为 Verilog，并更改保存地址随后可关闭弹出窗口。

## Slide 77: 导出为Verilog
点击 Execute，随后点击弹出窗口中的 Done 即可完成。你可以忽略这一步给出的 Design is not completely mapped 的警告。
此时即可在工作目录下的 verilog/ 子目录中看到生成的 Verilog 文件，如果你不知道文件保存到了哪里，请查看弹窗 Info 中的信息确定你的工作目录以及导出文件的位置。

## Slide 78: Sword实验板资源介绍

## Slide 79: Sword实验平台板级资源
SWORD 是一款面向系统能力的计算机系统课程贯通教学实验平台。 结合 Xilinx 的 Kintex™-7 系列 FPGA 丰富的逻辑资源、板载层次完整的存储结构（包括 SRAM、 DRAM 和 Flash）、 以及丰富多样的接口（包括 GPIO、 UART、 音频、视频、 USB、 SATA、网络、光纤、 Pmod™）

## Slide 80: Sword实验平台板级资源
2
15RB450G
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
16
17
18
19
4个简单外设：GPIO
Arduino
3
20

## Slide 81: Sword平台板级资源说明
编号 | 功能区 | 编号 | 功能区
1 | XC7K160T-1FFG676C | 10 | 10M/100M/1000M以太网
2 | 电源输入及开关 | 11 | 12位色VGA
3 | GPIO（包括按键、拨码开关、LED和7段数码管） | 12 | HDMI输入（上） HDMI输出（下）
4 | SRAM静态存储器 | 13 | FPGA配置（USB-JTAG）
5 | DDR3 SDRAM动态存储器 | 14 | Pmod™扩展口
6 | NOR 型并行闪存 | 15 | SFP+光模块接口
7 | RS232 | 16 | SATA接口
8 | MicroSD卡槽 | 17 | 麦克风输入和单声道耳机接口
9 | USB-OTG、USB-HID | 18 | SPI闪存（FPGA配置用）
FPGA | XC7K70T | XC7K160T (SWORD) | XC7K325T
Logic Cells | 65,600 | 162,240 | 326,080
BlockRAM (Kb) | 4,860 | 11,700 | 16,020
DSP Slices | 240 | 600 | 840
PCIe® Gen2 Blocks | 1 | 1 | 1
GTX Transceivers (12.5 Gb/s Max Rate) | 8 | 8 | 16
I/O Pins | 300 | 400 | 500

## Slide 82: Sword实验平台板级资源
SWORD 平台具体硬件功能包括：  主芯片  Xilinx Kintex™-7 XC7K160T-1FFG676 FPGA  162,240 个逻辑单元  11,700Kb 容量的片内存储器  600 个 DSP 快速乘法器  1 个 PCIe® 2.0 硬核控制器  8 个 12.5Gbps GTX 高速串行收发器
配置方式：  USB-JTAG  SPI Flash
存储器  512M Byte DDR3 存储器（数据位宽 32bit）  32M Byte NOR FLASH 存储器（数据位宽 32bit）  6M Byte SRAM 存储器（数据位宽 48bit）

## Slide 83: Sword实验平台板级资源
主要接口  1 路 10M/100M/1000M 网口（ RJ45）  1 路 UART 接口  1 路 12 位 VGA 接口（ RGB656）  1 路 USB-OTG 接口（可接电脑，鼠标，键盘）
 2 路 USB 转 PS2 接口（可接鼠标，键盘）  1 路 SD 卡插槽  1 路 HDMI 输入接口（ 1080P/30fps）  1 路 HDMI 输出接口（ 1080P/30fps）  5 个 Pmod 接口（其中一个接到内部 AD 转换器）  1 组 Arduino 接口  1 路 JTAG 接口（烧录 FPGA 程序和调试用）
其他  16 个单色 LED（串行）  16 个拨码开关  17 个按键开关
（ 16 个自定义按键开关+1个复位）  8 个七段数码显示管（串行）  2 个三色 LED  1 个三轴加速度计  1 个温度传感器  1 个扬声器放大器  1 个数字麦克风
另外，配件中兼容Arduino扩展接口的扩展板型号为SWORD-002，可以直接插在SWORD4.0主板上使用。
包括4个七段数码显示管（并行）、8个LED （并行）、2个彩色按键、1个蜂鸣器

## Slide 84
END