## Slide 1: 数字逻辑设计实验
洪奇军
redflag@zju.edu.cn
https://3200105455.pages.zjusct.io/2024_dd/
  计算系统1：https://zju-sys.pages.zjusct.io/sys1/sys1-sp24/
  2025年3月19日
实验5.变量译码器设计与应用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握变量译码器的的逻辑构成和逻辑功能。
用变量译码器实现组合函数
掌握变量译码器的典型应用（地址译码的具体方法）
了解存储器编址的概念
采用原理图设计电路模块
进一步熟悉ISE平台及下载实验平台物理验

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
原理图设计实现74LS138译码器模块
用74LS138译码器实现楼道灯控制

## Slide 6: 实验原理
译码器是将一种输入编码转换成另一种编码的电路，即将给定的代码进行“翻译”并转换成指定的状态或输出信号（脉冲或电平）
译码可分为：变量译码、显示译码
  变量译码一般是将一种较少位输入变为较多位输出的器件，如2n译码和8421BCD码译码
  显示译码主要进行2进制数显示成10进制或16进制数的转换，可分为驱动LED和LCD两类

## Slide 7: 变量译码器
变量译码器是一个将n个输入变为2n个最小项输出的多输出端的组合逻辑电路。n通常在2~64之间。

## Slide 8: 变量译码器—74LS138
74LS138变量译码器功能表和引脚
输入 |  | 译码器输出 （低电平有效） |  |  |  |  |  |  | 
使能 | 变量 |  |  |  |  |  |  |  | 
GG2AG2B | CBA | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7
×11 | ××× | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0×× | ××× | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
100 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
100 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
100 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 9: 变量译码器—74LS138
带3个使能端的3-8译码器的逻辑结构由三级门电路构成，输出低电平有效

## Slide 10: 变量译码器—74LS138 连线明细图

## Slide 11: 变量译码器—74LS138
module decoder_3_8(C,B,A,G,G2A,G2B,Y);
input wire A, B, C, G, G2A, G2B;
output wire [7:0] Y;
not node_0_0(A_n, A),
node_0_1(B_n, B),
node_0_2(C_n, C),
node_0_3(G_n, G);
and node_1_0(D0, B_n, A_n),
node_1_1(D1, B_n, A ),
node_1_2(D2, B, A_n),
node_1_3(D3, B, A );
nor node_1_4(EN, G_n, G2A, G2B);
nand node_2_0(Y[0], EN, D0, C_n),
node_2_1(Y[1], EN, D1, C_n),
node_2_2(Y[2], EN, D2, C_n),
node_2_3(Y[3], EN, D3, C_n),
node_2_4(Y[4], EN, D0, C ),
node_2_5(Y[5], EN, D1, C ),
node_2_6(Y[6], EN, D2, C ),
node_2_7(Y[7], EN, D3, C );
endmodule

## Slide 12: 变量译码器—74LS139
74LS139变量译码器功能表和引脚
输入 |  | 译码器输出 （低电平有效） |  |  | 
使能 | 变量 |  |  |  | 
G | BA | Y0 | Y1 | Y2 | Y3
1 | ×× | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 00 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 01 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0
  module decoder_2_4(B, A, G, Y,);
  ……………… //端口及变量定义
  case({B,A})
  2’b00:Y=4’b1110;
  2’b01:Y=4’b1101;
  2’b10:Y=4’b1011;
  2’b11:Y=4’b0111;
  endmodule

## Slide 13: 用变量译码器实现组合函数
变量译码器的输出对应所有输入变量的最小项组合，如果将函数转换成最小项和的形式，则可以用变量译码器实现函数的组合电路:
F = S3S2S1+S3S2S1+S3S2S1+S3S2S1
F = 001 + 010 + 100 +111
楼道灯真值表分析输入输出关系
S3 | S2 | S1 | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 14: 用变量译码器实现组合函数
module lampCtr1(S1, S2, S3, F);
……………… //端口及变量定义
decoder_3_8 Decoder3_8(S1, S2, S3, G, G2A,G2B, Y);
nand node(F, Y[1], Y[2], Y[4] , Y[7]);
endmodule

## Slide 15: 变量译码器实现存储器地址译码
存储器电路中地址译码的意义：
  在容量扩展时，将不同的芯片分配到不同地址段，来达到更大的存储容量（寻址范围）
  在容量扩展时，将不同的芯片分配在同一地址段，来达到更大的存储单元（存储字）
地址译码原理：将访问存储器的地址线高位作为译码器的输入，译码器的输出控制各存储器的片选信号。
字扩展：译码器的不同输出连接到不同存储芯片的片选端。
位扩展：译码器的同一输出连接到不同存储芯片的片选端。

## Slide 16: 变量译码器实现存储器地址译码
同时进行字扩展和位扩展
字扩展
4个256*8位
1024=1K*8
字扩展地址线增
位扩展
1k*8位
->1k*16位
位扩展
字扩展

## Slide 17: 变量译码器实现存储器地址译码

## Slide 18: 实验内容与步骤
任务1：原理图设计实现74LS138译码器模块
任务2：用74LS138译码器实现楼道灯控制器

## Slide 19: D_74LS138

## Slide 20: 设计实现74LS138
Logisim中新建电路图LAB5_D_74LS138。
Circuit Name修改为D_74LS138
新建一个 Logisim 项目时，它默认为项目名 Untitled，当前电路名() main，选中电路 main。在 Properties 中可以修改电路名(Circuit Name)。

## Slide 21: Circuit Name修改为D_74LS138

## Slide 22: 电路图

## Slide 23: Splitter分流器
当一个信号有多条线，即位宽不为 1 时，我们可能需要分流器来将其拆分为多条线或从多个来源汇集。Logisim Wiring 库中提供了分流器Splitter， Properties 的含义说明：
Facing 与 Appearance：器件朝向与形态，主要为了电路图美观，可根据实际情况自行调整。
Fan Out：分流口数量，将原本的信号拆分成几份。
Bit Width In：信号位宽。
Bit 0/1/...：选择每一位分流所走的端口。
Spacing:分线之间的距离

## Slide 24: output:Y数据位数改为8位
点击Pin”Y”
Data Bits:8,默认为1.

## Slide 25: 导出为Verilog
选择上方状态栏的 FPGA > Synthesize & Download。
在弹出的窗口中，选择目标板(Target board)为 FPGA4U

## Slide 26: 导出为Verilog
点击 Settings 按钮，并且将弹出窗口中 FPGA Commander Settings 选项下的 Hardware discription language used for FPGA commander 选项更改为 Verilog，并更改保存地址随后可关闭弹出窗口。

## Slide 27: 导出为Verilog
点击 Execute，随后点击弹出窗口中的 Done 即可完成。你可以忽略这一步给出的 Design is not completely mapped 的警告。
此时即可在工作目录下的 verilog/ 子目录中看到生成的 Verilog 文件，如果你不知道文件保存到了哪里，请查看弹窗 Info 中的信息确定你的工作目录以及导出文件的位置。

## Slide 28: Vivado新建LAB5_D_74LS138
新建第一个工程LAB5_D_74LS138

## Slide 29: New Source
选择“Add Directories”

## Slide 30: D_74LS138 Verilog Code
Logisim中D_74LS138电路图转换成Verilog code目录中选择circuit,gates目录

## Slide 31: Run Synthesis

## Slide 32: Simulation Code

## Slide 33: 模拟图

## Slide 34: initial开始正确的模拟代码
integer i;
initial begin
C = 0;
B = 0;
A = 0;
G = 1;
G2A = 0;
G2B = 0;
#50;
for (i=0; i<=7;i=i+1) begin
{C,B,A} = i;
#50;
end
endmodule
assign G = 0;
assign G2A = 0;
assign G2B = 0;
#50;
assign G = 1;
assign G2A = 1;
assign G2B = 0;
#50;
assign G = 1;
assign G2A = 0;
assign G2B = 1;
#50;
end
endmodule

## Slide 35: 波形图示例
integer i;
initial begin
G = 1; G2A = 0; G2B = 0;
A = 0; B = 0; C = 0; #50;
for(i=0;i<7;i=i+1)
begin {C,B,A}=i; #100; end
G = 0; G2A = 1; G2B = 1; for(i=0;i<7;i=i+1)
begin {C,B,A}=i;#100;end
end

## Slide 36: 74LS138测试电路图
Logisim项目(工程)LAB5_D_74LS138中新建
电路图D_74LS138_TEST

## Slide 37: D_74LS138_TEST图加D_74LS138
在D_74LS138_TEST图中点击D_74LS138

## Slide 38: D_74LS138_TEST转Verilog code
D_74LS138_TEST电路图转换成Verilog code

## Slide 39: Vivado新建LAB5_D_74LS138T
新建第二个工程LAB5_D_74LS138T

## Slide 40: New Source
选择“Add Directories”

## Slide 41: D_74LS138 Verilog Code
Logisim中D_74LS138电路图转换成Verilog code目录中选择circuit,gates目录

## Slide 42: Run Synthesis

## Slide 43: Creat Constraints File D74LS138TEST

## Slide 44: Constraints XDC1
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports SW[5]]
set_property PACKAGE_PIN Y12 [get_ports SW[5]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports SW[4]]
set_property PACKAGE_PIN Y13 [get_ports SW[4]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports SW[3]]
set_property PACKAGE_PIN AA12 [get_ports SW[3]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports SW[2]]
set_property PACKAGE_PIN AA13 [get_ports SW[2]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports SW[1]]
set_property PACKAGE_PIN AB10 [get_ports SW[1]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports SW[0]]
set_property PACKAGE_PIN AA10 [get_ports SW[0]]
注意空格

## Slide 45: Constraints XDC2
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LED[7]]
set_property PACKAGE_PIN AF24 [get_ports LED[7]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LED[6]]
set_property PACKAGE_PIN AE21 [get_ports LED[6]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LED[5]]
set_property PACKAGE_PIN Y22 [get_ports LED[5]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LED[4]]
set_property PACKAGE_PIN Y23 [get_ports LED[4]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LED[3]]
set_property PACKAGE_PIN AA23 [get_ports LED[3]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LED[2]]
set_property PACKAGE_PIN Y25 [get_ports LED[2]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LED[1]]
set_property PACKAGE_PIN AB26 [get_ports LED[1]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LED[0]]
set_property PACKAGE_PIN W23 [get_ports LED[0]]
注意空格

## Slide 46: 任务2：实现楼道灯控制
新建工程LAB5_LampCtrl138。
（第三个工程）

## Slide 47: LampCtrl138电路图
Logisim项目(工程)LAB5_D_74LS138中新建
电路图LampCtrl138

## Slide 48: LampCtrl138转换成Verilog code
D_74LS138_TEST电路图转换成Verilog code

## Slide 49: LampCtrl138 Verilog Code
Vivado New Source ->Add Directories

## Slide 50: Create Simulation

## Slide 51: 仿真
同实验4。（initial主要代码）
integer i;
initial begin
for(i=0;i<=8;i=i+1)begin
{S3,S2,S1} <= i;
#50;
end
end

## Slide 52: Simulation code

## Slide 53: 下载验证
UCF引脚定义
    输入用3个开关
    S1,S2,S3
    输出用1个LED。
    F

## Slide 54: constraints

## Slide 55: constraints lamp_xdc

## Slide 56: constraints code

## Slide 57: 电路设计实验箱说明

## Slide 58: SWORD FPGA

## Slide 59: 计算机逻辑设计实验要求
1.逻辑设计共：13个实验。每次实验课“√”签到。
2.每个实验完成后必须给老师检查通过后在点名册对应实验中签名（没有签名说明实验没有完成）。
3.实验1至3必须实验课结束之前完成，实验4是ISE平台介绍主要课后自学，实验5-13在下一次课结束时完成。延期完成请及时给老师检查，同时会扣一定的分数。
4.实验报告说明：实验1-4、实验5-7、实验8-10、实验11-13各合写一份报告，共计4份报告。报告迟交每天扣5分。
5.实验占总成绩30分。每个实验完成签名1分，小计13分。每份报告4分，小计16分，加1分机动合计30分。超过5个实验来完成，实验成绩计0分。
6.实验报告必须上交到指定的网站：学在浙大,钉钉发给老师不计成绩。

## Slide 60: 实验室规章制度
1.不能在实验室内吃零食和就餐。订餐请到走道上就餐。
2.实验结束时请关闭电脑主机电源，勿关显示器电源，后面实验同学以为电脑坏了。
3.Sword实验箱的盖子不要合上，关闭各种仪器的电源。导线放实验箱内。
4.实验结束后请整理好椅子，实验签上椅子号。

## Slide 61: 实验室规章制度

## Slide 62
Thank You !